智能转动惯量实验仪器设备操作规程

型号：　TH-I　　　　　　　  生产制造厂商：杭州天煌教学仪器厂

一、仪器设备使用条件

1．温度、湿度等环境要求：温度5C°—35C°，湿度25%—75%。

2．周围是否可以有强烈震动：不可以。

3．周围的气流、气味和物质要求：无强气流,无强磁场。

4．安装及周围距离要求：相邻仪器距离大于50cm。

5．电压、电流要求:电压220V。

6．其他特殊要求:无。

二、仪器设备操作

1．主要性能、主要技术参数：

(1)TH-I型转动惯量实验仪:除带水平仪调节的扭摆实验机构外还配有不同被测刚体（圆柱体、金属空心圆筒、球体以及带滑块的金属细杆）。

(2)TH-I型转动惯量测试仪（智能光电计时器）:采用单片机主控电路，能测量物体转动和摆动的周期，自动记录、存储多组数据，并且能够精确地计算出多组实验数据的平均值。此外，本仪器还可以作为通用记时器，通过对仪器面板的薄膜开关进行操作和数码管显示进行预置数，可以实现对数据进行加减记数等。

2．正确的操作方法、必须的操作步骤、操作要领、劳动防护用品正确使用和操作过程中禁止的行为:

操作步骤：

（1）熟悉扭摆的构造及使用方法，以及转动惯量测试仪的使用方法

（2）测定扭摆的仪器常数K

（3）测定塑料圆柱、金属圆筒、塑料球与金属细长杆的转动惯量，并与理论值进行比较，求百分误差

（4）改变滑块在金属细长杆上的位置，验证转动惯量的平行轴定理

注意事项：

（1）要注意先将装置调节在同一个水平高度。

（2）要注意转动的角度最好不要超过,所施加的力要在弹簧的弹性范围。

（3）注意在圆盘所加的圆柱形物体要锁紧，使之与圆盘同步转动

3．保证仪器设备与人身安全注意事项，对可能出现紧急异常情况的处理方法、步骤和应急措施：

如果出现强磁场对计时器的干扰，可关机后再开机使用。

4．清洁、润滑和检查仪器设备是否正常运行的方法和要求。

日常擦拭，每半年给转轴轴承加润滑油。

三、仪器设备维护保养

1．构造和主要技术要求；

2．主要运行部位的运行参数和调整范围，如温度、速度、精度、整定值等；

3．常见故障及排除方法；

4．日常点检、巡检、一级保养、二级保养、三级保养等维护制度。

四、仪器设备检修

1．小、中、大检修周期：随坏随修。

2．小、中、大检修项目、内容：计时器是否正常计时，光电门工作状况。

3．检修质量标准：达到正常上课标准。

制定人（签字）：曹建国                 审核人（签字）：

批准人（签字）：         单位公章：            批准日期：