直流电位差计操作规程

型号：UJ33B　　　　　生产制造厂商：杭州精科仪器有限公司

一、仪器设备使用条件

1．温度、湿度等环境要求；      常温。

2．周围是否可以有强烈震动；    不能有强烈震动。

3．周围的气流、气味和物质要求；无。

4．安装及周围距离要求；        桌面平放。

5．电压、电流要求；            市电220v

6．其他特殊要求。              无特殊要求。

二、仪器设备操作

1．测量范围： （0---211.0mv）x1/10/0.01

2．操作方法.；

a 接通220v电源，电源指示灯亮。

b校准：将倍率开关k1旋到所需位置，k3旋到测量,检流计调零，k2扳向定标，调节工作电流使检流计指零。

c 测量：将被测电压按极性接在未知端，k2扳向未知，调节读数盘，使检流计为零，则被测值为读数示值之和与倍率的乘积。

三、仪器设备维护保养

1．常见故障及排除方法；（1）旋钮松动、旋紧。（2）检流计打针、换表头。（3）交流保险管的更换。

2．日常点检、维护维修。

四、仪器设备检修

1．小、中、大检修周期；日常维护维修。

2．检修质量标准。正常使用。

制定人（签字）：魏国瑞                审核人（签字）：

批准人（签字）：         单位公章：            批准日期：